## Slide 1
SỬ DỤNG INTERNET PHỤC VỤ HỌC TẬP
Notes: Bài giảng chương trình A2-Internet

## Slide 2: Mục tiêu bài học
Hiểu các khái niệm về mạng Internet
Biết cách sử dụng các công cụ trên Internet phục vụ học tập và làm việc
Tự bảo vệ mình An toàn trên Internet

## Slide 3: Nội dung
Khái niệm mạng máy tính và Internet
World Wide Web
Sử dụng trình duyệt web và công cụ tìm kiếm
Dịch vụ thư điện tử email
Mạng xã hội
Một số dịch vụ Internet phổ biến
Các công cụ học tập tại FTSE
Thực hành

## Slide 4: Nội dung
Khái niệm mạng máy tính và Internet
  Mạng máy tính là gì?
  Các thành phần của mạng máy tính
  Phân loại (theo phạm vi)
  Internet

## Slide 5: Mạng máy tính
Mạng máy tính:
  Khái niệm: 3 thành tố
    Thiết bị đầu-cuối: Máy tính điện tử / Thiết bị mạng
    Đường truyền vật lý
    Giao thức truyền thông
  Mục đích
    Trao đổi thông tin giữa các máy tính
    Chia sẻ tài nguyên

## Slide 6: LANs

## Slide 7: Mạng không dây nội bộ

## Slide 8: WANs (Wide Area Networks)

## Slide 9: Internet
Một hệ thống mạng của các máy tính được kết nối với nhau qua hệ thống viễn thông trên phạm vi toàn thế giới để trao đổi thông tin.

## Slide 10: Thiết bị mạng
Cạc mạng
Cạc mạng (không dây)
Bộ chuyển mạch
Bộ định tuyến

## Slide 11: Card mạng

## Slide 12: Modem
Là tên viết tắt của hai từ điều chế (MOdulation) và giải điều chế (DEModulation).
Điều chế tín hiệu số (Digital) sang tín hiệu tương tự (Analog) để gởi theo đường điện thoại và ngược lại.
Có 2 loại là Internal và External.

## Slide 13: Repeater (bộ chuyển tiếp)

## Slide 14: Hub (bộ tập trung)
Chức năng như Repeater nhưng mở rộng hơn với nhiều đầu cắm các đầu cáp mạng.
Tạo ra điểm kết nối tập trung để nối mạng theo kiểu hình sao.
Tín hiệu được phân phối đến tất cả các kết nối.
Có 3 loại Hub: thụ động, chủ động, thông minh.

## Slide 15: Hub (bộ tập trung)
  Hub thụ động (Passive Hub): chỉ đảm bảo chức năng kết nối, không xử lý lại tín hiệu.
  Hub chủ động (Active Hub): có khả năng khuếch đại tín hiệu để chống suy hao.
  Hub thông minh (Intelligent Hub): là Hub chủ động nhưng có thêm khả năng tạo ra các gói tin thông báo hoạt động của mình giúp cho việc quản trị mạng dễ dàng hơn.

## Slide 16: Hub (bộ tập trung)

## Slide 17: Bridge (cầu nối)
Dùng để nối 2 mạng có giao thức giống hoặc khác nhau.
Chia mạng thành nhiều phân đoạn nhằm giảm lưu lượng trên mạng.
Hoạt động ở lớp Data Link với 2 chức năng chính là lọc và chuyển vận.
Dựa trên bảng địa chỉ MAC lưu trữ, Brigde kiểm tra các gói tin và xử lý chúng trước khi có quyết định chuyển đi hay không.

## Slide 18: Bridge (cầu nối)
Hub
Hub
Bridge

## Slide 19: Switch (bộ chuyển mạch)
Là thiết bị giống Bridge và Hub cộng lại nhưng thông minh hơn.
Có khả năng chỉ chuyển dữ liệu đến đúng kết nối thực sự cần dữ liệu này làm giảm đụng độ trên mạng.
Dùng để phân đoạn mạng trong các mạng cục bộ lớn (VLAN).
Hoạt động ở lớp Data Link.

## Slide 20: Switch (bộ chuyển mạch)

## Slide 21: Switch (bộ chuyển mạch)

## Slide 22: Router (Bộ định tuyến)
Dùng để ghép nối các mạng cục bộ lại với nhau thành mạng rộng.
Lựa chọn đường đi tốt nhất cho các gói tin hướng ra mạng bên ngoài.
Hoạt động chủ yếu ở lớp Network.
Có 2 phương thức định tuyến chính:
  Định tuyến tĩnh: cấu hình các đường cố định và cài đặt các đường đi này vào bảng định tuyến.
  Định tuyến động:
    Vectơ khoảng cách: RIP, IGRP, EIGRP, BGP
    Trạng thái đường liên kết: OSPF

## Slide 23: Router (Bộ định tuyến)

## Slide 24: Đường truyền vật lý
Là môi trường truyền thông tin giữa các máy tính.
Có thể hữu tuyến (cáp truyền) hoặc vô tuyến (ăng-ten thu/phát)
Cáp đồng
Cáp quang
Ăng-ten

## Slide 25: Giao thức truyền thông
Là tập hợp các quy tắc về định dạng,ý nghĩa, cú pháp thông tin trao đổi giữa các máy tính trong mạng.
Đảm bảo các máy tính có thể “nói chuyện” với nhau.
Hello
Hello
Xin chào
Xin chào
Thời gian
Giao thức người-người
Giao thức máy-máy
trả lời
yêu cầu

## Slide 26: Nội dung
5.2. World Wide Web
  Khái niệm World Wide Web
  Trình duyệt web

## Slide 27: World Wide Web (WWW)
Siêu văn bản : chứa các siêu liên kết (hypelink) tới văn bản khác
Siêu văn bản được viết bởi ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML
Mỗi một siêu văn bản gọi bằng thuật ngữ “web page”.
Website : Tập hợp nhiều webpage đặt trên 1 máy tính trong mạng và được đặt cho địa chỉ URL
WWW – Web : dịch vụ cho phép trao đổi siêu văn bản giữa các máy tính trên mạng
Trình duyệt web : chương trình hiển thị siêu văn bản

## Slide 28: Thư điện tử

## Slide 29: Bài thực hành
Mục tiêu : Giúp học viên làm quen và biết các sử dụng dịch vụ thư điện tử bao gồm một số thao tác cơ bản sau:
  Soạn thảo và gửi thư
  Mở một bức thư nhận được
  Tìm kiếm: theo người gửi, theo thời gian, theo nội dung, attachment
Đề bài :
  Tìm hiểu, khai thác các chức năng cơ bản của dịch vụ thư điện tử FastTrack

## Slide 30: Tìm kiếm trên Internet
Các trang tìm kiếm thông tin
Loại thông tin tìm kiếm: chữ, hình ảnh, video
Từ khoá
Cách thức tìm kiếm
  Tìm đúng theo nội dung: “
  Tìm trong trang: site
  Tìm tài liệu: filetype
  Theo thời gian
  Công cụ chuyển đổi, tính toán: đổi tiền, máy tính

## Slide 31: Mạng xã hội
Dịch vụ mạng xã hội, tiếng Anh: social networking service là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.
Ví dụ: Facebook, Instagram, Zalo, Tweeter,…

## Slide 32: Một số dịch vụ Internet cơ bản
Tin tức
Bản đồ
Mua sắm
Đi lại

## Slide 33: An toàn trên Internet
Trang web bảo mật, được chứng nhận an toàn
Các hành vi lừa đảo trên mạng
Các trang web giả mạo để lấy cắp thông tin tài khoản

## Slide 34: Chuẩn mực đạo đức khi dùng internet
<Thảo luận>

## Slide 35: Các công cụ học tập online của FastTrackSE
Email (https://outlook.office.com )
Work (https://work.fasttrack.edu.vn/ )
Quiz (https://quiz.fasttrack.edu.vn/ )
Mentoring (http://askmentors.net )

## Slide 36
Q&A